## Slide 1
Напівпровідниковий діод

## Slide 2
це напівпровідниковий прилад з одним випрямним електричним переходом і двома зовнішніми виводами.
Випрямним електричним переходом, в напівпровідникових діодах, може бути електронно-дірковий перехід, гіперперехід або контакт метал-напівпровідник.
Напівпровідниковий діод

## Slide 3
За методом отримання переходу бувають:
Точкові
Планарні
діод Шотткі
Класифікацію напівпровідникових діодів проводять за наступними ознаками:

## Slide 4: Точкові
У яких використовується пластинка германію або кремнію з електропровідністю n-типу, завтовшки 0,1…0,6 мм і площею 0,5...1,5 мм²; з пластинкою стикається загострений провідник з нанесеною на вістря домішкою.
При цьому з вістря в основний напівпровідник дифундують домішки, які створюють область з іншим типом електропровідності.
Таким чином, біля вістря утворюється мініатюрний р-n перехід півсферичної форми;

## Slide 5: Планарні
У яких р-n перехід утворюється двома напівпровідниками з різними типами електропровідності, причому площа переходу у різних типів діодів лежить в межах від сотих долей квадратного міліметра до декількох десятків квадратних сантиметрів (силові діоди).
Площинні діоди виготовляються методами сплавлення (вплавлення) або дифузії

## Slide 6: Діод Шотткі
(названий на честь імені німецького фізика Шотткі Вальтера), також відомий, як «діод з гарячими носіями», є напівпровідниковим діодом з низьким значенням падіння прямої напруги, та дуже швидким перемиканням.
Діоди Шотткі використовують перехід метал-напівпровідник, як бар'єр Шотткі, (замість p-n переходу як у звичайних діодів

## Slide 7
Германієві
Кремнієві
Арсенідо-галієві
За матеріалом напівпровідникові діоди бувають:
Монокристали арсеніду галію
Германій
Кремній

## Slide 8: За фізичними процесами
Тунельні
Лавинно-пролітні
Фотодіоди
Світлодіоди
Діоди Ганна

## Slide 9: Тунельні(діоди Лео Есакі)
напівпровідникові елементи електричного кола з нелінійною вольт-амперною характеристикою, на якій існує ділянка з від'ємною диференційною провідністю, наявність якої базується на кванотовомеханічних ефектах.
Застосовуються як підсилювачі, генератори тощо
Лео Есакі

## Slide 10: Лавинно-пролітні
напівпровідникові діоди, що працюють в режимі лавинного розмноження носіїв заряду при зворотному зміщенні електричного переходу та призначені для генерування надвисокочастотних коливань

## Slide 11: Фотодіоди
це приймачі оптичного випромінювання, які перетворюють світло, що падає на його фоточутливу область в електричний заряд за рахунок процесів в p-n переході.
Його можна класифікувати як напівпровідниковий діод, в якому використовується залежність його вольт-амперної характеристики від освітленості

## Slide 12: Світлодіоди
напівпровідникові пристрої, що випромінюють некогерентне світло, при пропусканні через них електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).
Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежить від хімічного складу використаного у світлодіоді напівпровідника.

## Slide 13: діоди Ганна
тип напівпровідникових діодів, що використовується для генерації та перетворення коливань у діапазоні НВЧ.
На відміну від інших типів діодів, принцип дії діода Ганна заснований не на властивостях p-n переходів, а на власних об'ємних властивостях напівпровідника.

## Slide 14
Випрямні
Імпульсні
Варикапи
Стабілітрони
Детекторні
Параметричні
Змішувальні
За призначенням напівпровідникові діоди поділяють на

## Slide 15: Випрямні та імпульсні
випрямні напівпровідникові діоди, призначені для перетворення змінного струму в пульсуючий
імпульсні — напівпровідникові діоди, що мають малу тривалість перехідних процесів в імпульсних режимах роботи

## Slide 16
Напівпровідникові діоди, ємність яких керується зворотною напругою, і які призначені для застосування як елементи з електрично керованою ємністю;
Варикапи (діод Джона Джеумма)

## Slide 17: Стабілітрони (діод Зенера)
напівпровідникові діоди, що працюють в режимі зворотного пробою та використовується як джерело опорної напруги;

## Slide 18: Детекторні,параметричні та змішувальні
Детекторні - напівпровідникові діоди, призначені для детектування сигналу;
параметричні — варикапи, що призначені для застосування в діапазоні надвисоких частот у параметричних підсилювачах,
змішувальні — напівпровідникові діоди, призначені для перетворення високочастотних сигналів у сигнал проміжної частоти.

## Slide 19: Виготовлення
Діоди виготовляють з кремнію, германію, селену та інших напівпровідників.
Розглянемо германієвий діод з n-електропровідністю. При високій температурі в нього вплавляють індій, внаслідок чого утворюється ділянка з р-електропровідністю.
На межі цих ділянок утворюється p-n перехід

## Slide 20: Рівняння ідеального діода
Вольт-амперну характеристику ідеального діода, тобто діода, в якому не враховується можливість пробою та інші фактори, можна описати рівнянням Шоклі
де I — сила струму,
— сила струму насичення при зворотній напрузі,
— напруга (в прямому напрямку),
— стала Больцмана,
T — температура.
Величину називають термальною напругою.

## Slide 21: Характеристики діодів
Is — струм насичення (тепловий струм)
Rб — опір бази діода
Rа — активний опір
RД — диференційний опір
Cб — бар'єрна ємність
СД — дифузійна ємність
Rтп к — тепловий опір перехід-корпус
КВ — коефіцієнт випростування
φк — контактна різниця потенціалів

## Slide 22: Використання
Діоди широко використовуються в електротехніці, електроніці та радіотехніці.
Діоди використовуються при демодуляції амплітудно-модульованого радіосигналу, тобто виділення низькочастотної складової з високочастотного сигналу.

## Slide 23
Світлодіоди використовуються як джерела світла, а фотодіоди — як його індикатори
Діоди використовуються, також, для вимірювання температури, оскільки падіння напруги на діоді (при прямому включенні) залежить від температури.
Варікапи виконують роль керованої напругою ємності.

## Slide 24
Інше використання діодів — у клавіатурі електронних музичних інструментів.
Для зменшення кількості проводів ці інструменти часто використовують плати клавіатурних матриць. Контролер клавіатури сканує рядки й стовпчики, щоб визначити, яку клавішу натиснув музикант.
Виникає проблема в тому, що при одночасному натисненні на декілька клавіш, струм може текти в зворотному напрямку й викликати фантомні ноти.
Щоб запобігти цьому, клавітатурні матриці мають діод під кожною клавішею.